##### Trabajador	________________________________________________

Fecha		___ /___ /_______

| Estructura | Cumplimiento |
| --- | --- |
|  | Sí | No | No aplica |
| El soporte o base es de buena calidad y estable. |  |  |  |
| Posee tornillo nivelador – este posee margen de seguridad |  |  |  |
| Los elementos verticales no presentan deformaciones |  |  |  |
| Los componentes horizontales no presentan deformaciones |  |  |  |
| Los componentes diagonales no presentan deformaciones |  |  |  |
| Las soldaduras de los componentes de conexiones están en buen estado |  |  |  |
| El andamio posee ingresos seguros: escaleras con pasamanos y plataformas de ingreso y trabajo |  |  |  |
| Si existe la posibilidad de proyección de materiales o herramientas este posee Rodapiés |  |  |  |
| El andamio posee ficha técnica y certificación de acuerdo a norma nacional o internacional |  |  |  |
| Los pasamanos están entre 1.00 mts a 1,20 mts de altura. |  |  |  |
| Existe baranda intermedia 50 cm x debajo del pasamanos superior |  |  |  |
| Está garantizada la estabilidad del andamio con una relación de 4/1 de la base menor |  |  |  |
| La plataforma de trabajo garantiza una capacidad de carga con una relación de 4/1 certificada por persona Calificada o el Fabricante |  |  |  |
| Está nivelado y aplomado sobre una base firme. |  |  |  |
| El acceso a la plataforma de trabajo es por una escalera. |  |  |  |
| Si el andamio esta sobre terreno irregular este posee una base ampliada de 30cm x 30cm |  |  |  |
| El andamio está libre de piezas anexas soldadas. |  |  |  |
| Están instaladas todas las trabas (pin de seguridad) de las diagonales. |  |  |  |
| Los tendidos y líneas de conducción de electricidad están aislados. |  |  |  |
| El andamio se encuentra a mas de 3 mts de líneas energizadas con riesgo eléctrico |  |  |  |
| Cuando las condiciones climáticas presentan lluvia, se detiene los trabajos y posteriormente se verifica que la estructura no presente superficies deslizantes. |  |  |  |
| Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos de materiales, etc. |  |  |  |
| Se comprueba que fue realizado orden y limpieza del andamio, sus plataformas y del área de trabajo en jornada anterior. |  |  |  |

Firma trabajadores que usarán el andamio                            Firma PERSONA AUTORIZADA (Jefe area)

____________________________________                             ____________________________________