| COMPETENCIAS | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ¿Los trabajadores han recibido entrenamiento y tienen la certificación de trabajo en alturas requerida? |  |  |  |
| SALUD |  |  |  |
| 1. ¿Los trabajadores tienen la valoración medica que certifiquen que el trabajador es apto para trabajo en alturas? |  |  |  |
| 2. Se ha realizado la calistenia antes de iniciar la jornada de trabajo? |  |  |  |
| CONTROL DEL TRABAJO |  |  |  |
| 1. ¿Se tiene el permiso de trabajo con todos sus anexos debidamente diligenciados y aprobados? |  |  |  |
| 2. ¿La práctica de uso de escaleras ha sido divulgada, se ha realizado la formación para la correcta utilización de las mismas? |  |  |  |
| LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS PORTÁTILES (Sencillas, Tijera y Extensión ) |  |  |  |
| ¿La escalera ha sido certificada para su uso? |  |  |  |
| ¿Está aislada y señalizada el área con cinta alrededor de la escalera? |  |  |  |
| 3. ¿Las escaleras están ubicadas de forma segura y no detrás de puertas y de ser necesario se deben asegurar para que estas no sean abiertas (señalización y aseguramiento físico)? |  |  |  |
| 4. ¿Las escaleras se encuentran aseguradas con algún tipo de cuerda si la estructura permite su aseguramiento? |  |  |  |
| 5. ¿Las escaleras con largos mayores a 8 metros, están aseguradas con cuerdas en la parte inferior y superior y tienen como mínimo dos vientos laterales con cuerdas? (esto en caso de poder asegurarse de lo contrario se utilizará andamios para esta labor) |  |  |  |
| 6. ¿La escalera está apoyada sobre un terreno plano, firme y recostado sobre estructura resistente? |  |  |  |
| 7. ¿Todos los parales y travesaños de la escalera están en perfecto estado? |  |  |  |
| 8. ¿La luz libre entre travesaños está entre 25.4 cms. y 35,56 cms. |  |  |  |
| 9. ¿La luz libre entre parales es de 45,72 cms? |  |  |  |
| 10. ¿Los parales y travesaños de las escaleras están libres de obstáculos, sogas, grasas u otros? |  |  |  |
| 11. ¿La escalera debe estar sostenida por alguien en su parte inferior hasta que sea asegurada con cuerda en la parte superior y amarrada a una estructura fija y resistente? |  |  |  |
| LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS PORTÁTILES (Sencillas, Tijera y Extensión ) |  |  |  |
| 12. ¿La escalera está bien izada si: la distancia entre la pared o eje vertical de la escalera y las zapatas de seguridad es un cuarto (1/4) de la altura de la escalera? |  |  |  |
| 13. ¿Si es una escalera de extensión, la polea y cuerda de izaje está en buen estado? |  |  |  |
| 14. ¿Las extensiones de la escalera deslizan libremente dentro de las guías principales de la escalera? |  |  |  |
| 15. ¿Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente en los peldaños de la escalera principal? |  |  |  |
| 16. ¿La escalera se encuentra sin pintaras que dificulten su inspeccionen la superficie? |  |  |  |
| 17. ¿La escalera sobresale por lo menos un (1) metro del punto de apoyo? |  |  |  |
| 18. ¿Los trabajadores suben y bajan por la escalera de frente a ella con las manos libres? |  |  |  |
| 19. ¿Si se requiere usar arnés, está asegurado a una superficie resistente y fija (no a la escalera)? |  |  |  |
| 20. ¿Se ha asegurado que no hay circuitos eléctricos energizados alrededor de donde se va a instalar la escalera? |  |  |  |
| 21. ¿El tipo de escalera es el apropiado para trabajar cerca de circuitos eléctricos energizados? |  |  |  |
| 22. ¿Las zapatas y bases de las escaleras se encuentran en buen estado? |  |  |  |
| 23. ¿La capacidad de carga está rotulada en la escalera? |  |  |  |

Firma Trabajadores:					Firma Coordinador T.S.A

_____________________________________	__________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________